## Slide 1: 8852A HALMAC FW CMD
Ivan Lin

## Slide 2: Design Goal
Generate the common communication interface between HALMAC and FW.
  避免像以往IC有用H2C REG, H2C PKT及其他的REG作為溝通介面
Memory management.
  必須確保需要的時候一定可以拿到H2C buffer
Support flexible handshaking mechanism.
  需支援no response及不同狀況下的ACK
Support concurrent command.
  需支援同時處理多筆H2C PKT，提高效率

## Slide 3: Outline
SW H2C Buffer
  Command
  Data
  Long Data
  Work Queue
  Buffer Structure
Handshaking
  ACK
  Master CMD
  Non sequential processing
  Sequential processing

## Slide 4: Outline
API
  SW Buffer Init and Exit
  Resource Allocation and Free
  SW H2C Buffer Control
  Work Queue Enqueue and Dequeue
Example
  TX FWCMD Loopback
  RX FWCMD Loopback

## Slide 5: SW H2C Buffer
SW H2C PKT
  三個H2C buffer queue，三種Buffer Class，針對不同的應用，分別為Command、Data、Long Data。
  一個Work queue，用來處理Command、Data、Long Data的response

## Slide 6: SW H2C Buffer - Command
Command
  總共512byte memory pool
  使用8個node的LLT，每個node使用64byte
  沒有帶data的command使用
  管理所有command需要的buffer，需要時需allocate(dequeue)，不需要時需free(enqueue)
  初始化階段配置，確保run time階段都可要得到buffer
  支援concurrent處理

## Slide 7: SW H2C Buffer - Data
Data
  總共1024byte memory pool
  使用4個node的LLT，每個node使用256byte
  帶data的command使用
  管理所有帶data的command需要的buffer，需要時需allocate(dequeue)，不需要時需free(enqueue)
  初始化階段配置，確保run time階段都可要得到buffer
  支援concurrent處理

## Slide 8: SW H2C Buffer - Long Data
Long Data
  總共2048byte memory pool
  使用1個node的LLT，每個node使用2048byte
  帶long data的command使用
  管理所有帶long data的command需要的buffer，需要時需allocate(dequeue)，不需要時需free(enqueue)
  初始化階段配置，確保run time階段都可要得到buffer
  不支援concurrent處理，因只有一個node

## Slide 9: SW H2C Buffer - Work Queue
Work Queue
  非memory pool用途，因此初始化階段不會配置buffer及LLT node
  處理需要等ACK的CMD
  三種Buffer Class需要等ACK的job都進此work queue，需要時enqueue，收到ACK先作dequeue，使用者可確認是否正確
  若正確無誤，使用者需再free(enqueue)到memory pool queue，只需call API即可，API會自行分辨class歸還到正確的H2C buffer queue

## Slide 10: SW H2C Buffer - Buffer Structure
Structure
  id: H2C pkt的ID，為獨一無二的，用來作work queue的search
  len: 此筆H2C pkt的長度
  *head, *end: 分別指向buffer的head和end
  *data, *tail: 分別指向H2C pkt的head和end

## Slide 11: Handshaking - ACK
No ACK
  HALMAC送出H2C即代表procedure結束，不會需要ACK
  從H2C buffer拿到resource且處理結束後，直接歸還H2C buffer，不進work queue

## Slide 12: Handshaking - ACK
Received ACK
  HALMAC送出H2C後需要等ACK
  從H2C buffer拿到resource且處理結束後，先把job推進work queue，待收到ACK之後，把job從work queue拿出來，確認無誤後再歸還H2C buffer
  FW收到H2C後立刻回ACK
Done ACK
  HALMAC送出H2C後需要等ACK
  從H2C buffer拿到resource且處理結束後，先把job推進work queue，待收到ACK之後，把job從work queue拿出來，確認無誤後再歸還H2C buffer
  FW收到H2C後處理完job後再回ACK

## Slide 13: Handshaking - Master CMD
Master Flag
  當使用master CMD時， 三種class的H2C queue會被lock住，此時若有H2C buffer request會回busy state，待此CMD處理結束後才可以拿到resource

## Slide 14: Handshaking - Sequential Processing
Non Sequential Processing
  Host CPU下完多筆CMD之後，WLAN CPU回的ACK可以不用按照收到的CMD順序，每筆CMD為互相獨立，HALMAC皆可處理
  大部分H2C PKT使用
Sequential Processing
  Host CPU下完多筆CMD之後，WLAN CPU回的ACK可以需按照收到的CMD裡的seq num處理，每筆CMD有相互關係
  因處理上較複雜，不傾向使用此方式，僅留需要的欄位，實作先定為low priority

## Slide 15: API - SW Buffer Init and Exit
h2cb_init()
  建立三種class的SW H2C queue及work queue
h2cb_exit()
  Free使用的memory

## Slide 16: API - Resource Allocation and Free
struct h2c_buf *h2cb_alloc(buf_class)
  回傳指定的class的H2C buffer
void h2cb_free(struct h2c_buf *h2cb)
  歸還H2C buffer

## Slide 17: API - SW H2C Buffer Control
u8 *h2cb_put(struct h2c_buf *h2cb, u32 len)
  回傳cmd或data或long data要使用的memory pointer，不包含h2c header及wd info
*data
*tail
Return tail pointer

## Slide 18: API - SW H2C Buffer Control
u8 *h2cb_push(struct h2c_buf *h2cb, u32 len)
  回傳header需要使用的memory pointer
*data
*tail
Return data pointer

## Slide 19: API - SW H2C Buffer Control
u8 *h2cb_pull(struct h2c_buf *h2cb, u32 len)
  移除header回傳memory pointer
*data
*tail
Return data pointer

## Slide 20: API - Work Queue Enqueue and Dequeue
u32 fwcmd_wq_enqueue(struct h2c_buf *h2cb)
  將job放到work queue
struct h2c_buf *fwcmd_wq_dequeue(u32 id)
  將指定ID的job從work queue拿出來
u32 fwcmd_wq_idle(u32 id)
  確認指定ID的job是否有在work queue裡面
Note
  work queue最多只能enqueue五個job，若超過五個必須review FW是否loading太重，導致無法及時處理，若評估合理，可再放寬限制

## Slide 21: Example - FW CMD Loopback
Pre-condition
  Loopback 128byte長度的FW CMD
  一筆回來才能再送下一筆
  mac_fwcmd_lb(32 len, u8 burst)

## Slide 22: Example - TX FWCMD Loopback
fwcmd_wq_idle
  確認是否還有未處理完FW CMD loopback的job
h2cb_alloc(buf_class = H2CB_CLASS_DATA)
  長度為128byte，需用data class才夠

## Slide 23: Example - TX FWCMD Loopback
h2cb_put
  填好payload
h2cb_push
  填好H2C header
H2cb_push
  填好WD info

## Slide 24: Example - TX FWCMD Loopback
PLTFM_TX
  TX到HW的H2C channel
fwcmd_wq_enqueue
  將此job放到work queue

## Slide 25: Example - RX FWCMD Loopback
mac_process_c2h->c2h_sys_cmd_lb
  根據C2H帶的資訊使用相對應的處理function
fwcmd_wq_dequeue
  將之前放到work queue的H2C job拿出來
  將收到的C2H payload和H2C payload作比較，若一樣則代表loopback正確
h2cb_free
  將確認無誤的H2C buffer歸還